Bayrische Landesmeisterschaft 2023                      Wetterblatt

Burgebrach                                                         gültig für 8.6. Do abend

8.– 10. Juni 2023

Sonnenuntergang 19:22 UTC

Wetterlage:      Bei bodennah schwachem Hochdruckeinfluss und schwachen  Luftdruckgegensätzen beherrscht ein Höhentief über Süddeutschland das Wetter.

Wolken, Wetter, Sicht:  Heute Abend verbreitet SCT/BKN TCU/CB in 10.000-12.000  Fuß. Darunter noch SCT/BKN CU in 5500 bis 7000 FT AMSL. Daraus verbreitet Schauer und Gewitter, lineinförmig von O nach W ziehend. Die Sicht beträgt 20 bis 40 km, im Niederschlag 1 bis 5 km.

Thermik:  Durch Abschirmung und nassen Boden schwach. Thermikende gegen 18:00 UTC

Inversion: keine

Nullgradgrenze:  in 10.000 Fuß AMSL

Besonderheiten: In Schauer- und Gewitternähe Böen bis 30 KT !

16:00 UTC

Bodentemperatur:                          20  Grad C

Bodenwind   10 m GND :            VRB/04-06G10

Höhenwind  2000 Fuß AMSL :      090/10

3000 Fuß AMSL :       090/10

4000 Fuß AMSL :       090/10

- Fuß AMSL :       090/11

Aktuelle Daten von :  16:00 UTC

Bamberg 787:  19004KT 9999 -RA BKN083 BKN109 20/13 Q1015=

TAF EDDN 081100Z 0812/0912 06007KT CAVOK PROB30 TEMPO 0812/0818 05015G30KT 4000 TSRA BKN040CB BECMG 0818/0820 VRB02KT BECMG 0908/0910 07007KT=

Aktuelle Daten: Ceiling in Fuß GND. Die Zahl hinter dem Stationsnamen ist die Elevation der Station in Fuß.

Windangaben: In Knoten. Der Bodenwind bezieht sich auf eine freie Fläche.

Bsp.: 300/10-15G15-20:   Wind aus 300 Grad mit 10 bis 15 Knoten im Mittel, Böen 15 bis 20 Knoten.

020/15                    Wind aus 020 Grad mit 15 Knoten im Mittel

ausgegeben: 8.6.2023 16:45 UTC Jens Oehmichen